## Slide 1
Kreisdarstellung
Für Kreise gilt:
Jeder Kreis liegt in einer Ebene 
Jeder Kreis hat einen Mittelpunkt M und einen Radius r
Jeder Kreis im Raum entsteht durch Drehung eines Punkte P um eine Achse a. Der Schnittpunkt der Trägerebene  mit der Rotationsachse a ist der Mittelpunkt M
In einer Projektion erscheint ein Kreis im Normalfall als Ellipse. Die Rotationsachse a ist in jedem Riss deckungsgleich mit der Nebenachse der Ellipse. Wegen des „Satzes vom rechten Winkel“ erscheint die Hauptachse der Ellipse in jedem Riss normal auf die Rotationsachse a. Diese Hauptachse liegt auf einer Hauptgeraden, daher erscheint der Abstand der Hauptscheitel zum Kreismittelpunkt unverkürzt und hat die Länge r
In zugeordneten Normalrissen (z.B. Grundriss und Aufriss) gibt es Hauptscheitel im Grundriss A1 und B1, die im Allgemeinen nichts mit den Hauptscheiteln im Aufriss A2 und B2 zu tun haben. Sie können aber im zugeordneten Riss als allgemeine Punkte der Ellipse Verwendung finden
Abschließender Hinweis zur Kreiskonstruktion: Ermittle im Raum die Normale auf die Trägerebene des Kreises durch den Kreismittelpunkt. Diese Rotationsachse legt die Lage des Kreises im Wesentlichen fest. Normale dazu (durch M) bilden die Hauptachsen und enthalten die Hauptscheitel (im Abstand r von M).
JK

## Slide 2
Kreise in besonderen Lagen
In Hauptebene
Stelle den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r, der in einer 1. Hauptebene liegt, in Grund- und Aufriss dar!
r
M“
M‘
In projizierender Ebene
Stelle den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r, der in einer 1.-projizierenden Ebene (die den Punkt I enthält) liegt, in Grund- und Aufriss dar!
M“
M‘
I‘
In Pultebene
Stelle den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r, der in einer Pultebene liegt (die den Punkt I enthält), in Grund- und Aufriss dar!
M“
M‘
Hauptebene: Ebene, die zu einer Bildebene parallel ist. Die Bildebenen selbst sind auch Hauptebenen. Figuren in Hauptebenen erscheinen in einem Riss und im anderen Riss
Projizierende Ebene: Ebene, die in einem Riss projizierend (als Gerade) erscheint. Hauptgeraden solcher Ebenen sind in einem Riss und im anderen Riss
Pultebene: Ebene, die im „Kreuzriss“ projizierend (als Gerade) erscheint. 1. Hauptgeraden solcher Ebenen sind gleichzeitig 2. Hauptgeraden und sind daher in beiden Rissen
Der Kreuzriss ist ein spezieller 3. Riss. Die Bildebene steht dabei normal auf beide Bildebenen 1 und 2.
I“
I‘
JK