## Slide 1
„Angittern“ P(g,h); P' gegeben: P"=?
Hauptgeraden einer Ebene e  durch g, h gegeben
Schnitt Gerade – Ebene  durch g, h gegeben, Gerade a
Normale auf Ebene e durch einen Punkt P  durch h1, h2 gegeben, P beliebig
Normalebene auf g durch Punkt P g, P beliebig
Wahre Länge der Strecke AB A, B beliebig
Auftragen einer Strecke g beliebig, P beliebig auf g
Nulldrehen einer Ebene  durch g und h1 gegeben
Übersicht: Grundkonstruktionen in Grund- und Aufriss
Angittern
Schnitt Gerade – Ebene
Haupt- Geraden einer Ebene
Normale Gerade auf Ebene
Normal- Ebene
auf Gerade
Wahre
Länge einer
Strecke
Strecke auftragen auf Gerade
Null- Drehen einer Ebene
Bemerkungen, Tipps

## Slide 2: Angittern
„Angittern“: P(a,b); P' gegeben; P"=?
Vom Punkt P, der in einer Ebene liegt, kennt man einen Riss. Die Lage im anderen Riss ist gesucht!
a"
a'
b'
b"
e'
e"
P'
P"
Konstruktionsgang:
Wähle eine beliebige Gerade g in e durch P‘.
g'
Zeichne diese „Gittergerade g auch im Aufriss.
P“ muss auch auf einem Ordner durch P‘ liegen und kann somit ermittelt werden.
g“
ü
fertig!

## Slide 3: Schnitt Gerade - Ebene
Der Schnittpunkt S einer Geraden mit einer Ebene ist gesucht.
g"
g'
h'
h"
e'
e"
S'
S"
Konstruktionsgang:
Wähle eine Gerade d in e, die im Grundriss gleich wie a aussieht. Man nennt sie „Deckgerade“, weil ihre Grundrisse deckungsgleich sind.
a'
Zeichne diese „Deckgerade d auch im Aufriss. Sie kann durch Angittern ermittelt werden, weil sie ja in e liegt.
Nachdem a und d in einer (erstprojizierenden) Ebene liegen, müssen sie einen Schnittpunkt haben. Diesen kann man nicht im Grundriss aber im Aufriss erkennen. Daraus ergibt sich S“.
a“
ü
Schnitt Gerade – Ebene:  durch g, h gegeben, Gerade a
=d'
d“
Mittels Ordner erhält man auch den Grundriss S‘ des Schnittpunkts von Gerade und Ebene.
fertig!

## Slide 4: Hauptgerade einer Ebene
Hauptgeraden sind Geraden, die zu Bildebenen parallel ist. Sie sind wichtig für …
normale Lage (rechter Winkel)
wahre Länge
Drehachse beim 0-Drehen
Projizierend machen einer Ebene
g"
g'
h'
h"
e'
e"
Konstruktionsgang:
Beachte, dass die 12-Achse gleichzeitig der Grundriss von p2 und der Aufriss von p1 ist!
ü
Hauptgeraden einer Ebene e:  durch g, h gegeben
12
p2‘
p1“
Um eine 2. Hauptgerade h2 zu erhalten, wähle eine beliebige waagrechte Gerade und nenne sie h2‘.
Bringe sie durch Angittern in den Aufriss, wo sie als 2. Hauptgerade h2“ von Bedeutung sein kann.
h2'
h2“
Entsprechend geht man für eine 1. Hauptgerade vor.
h1“
h1‘
fertig!

## Slide 5: Normale (Gerade) auf Ebene
Bemerkung: Sollte die Ebene e nicht durch Hauptgeraden gegeben sein, muss man zunächst solche Hauptgeraden h1 und h2 konstruieren.
Konstruktionsgang:
Von einem Konstruktionsgang zu sprechen, ist übertrieben.
ü
h2'
h2“
h1“
h1‘
Normale n auf Ebene e durch einen Punkt P:  durch h1, h2 gegeben, P beliebig
P'
P“
Man muss nur den Satz vom rechten Winkel anwenden: „Ein rechter Winkel erscheint in einer Normalprojektion als rechter Winkel, wenn ein Winkelschenkel auf einer Hauptgeraden liegt.“
n“ ist daher im Aufriss normal auf h2“.
n“
Für n‘ gilt Entsprechendes: n‘h1‘.
n‘
fertig!

## Slide 6: Normalebene auf Gerade
Konstruktionsgang:
Auch hier muss man den Satz vom rechten Winkel anwenden: „Ein rechter Winkel erscheint in einer Normalprojektion als rechter Winkel, wenn ein Winkelschenkel auf einer Hauptgeraden liegt.“
ü
h2'
h2“
h1“
h1‘
Normalebene g auf g durch einen Punkt P: g, P beliebig
P'
P“
Damit erhält man im Grundriss eine 1. Hauptgerade der Ebene als Normale auf g‘ durch P‘. Dass h1“ (im Aufriss) waagrecht ist, sollte klar sein.
g“
g‘
Auf entsprechende Art erhält man eine 2. Hauptgerade der Ebene.
Die Ebene g ist durch die beiden (einander schneidenden!) Hauptgeraden festgelgt.
g“
g‘
fertig!

## Slide 7: Wahre Länge einer Strecke
Konstruktionsgang (und Begründung):
In der Vektorrechnung lernt man die Länge eines Vektors als dessen Betrag zu berechnen:
ü
Wahre Länge von AB: A, B beliebig
A“
Für die Länge |AB| gilt:
B“
A'
B'
Wegen des Satzes von Pythagoras gilt im Aufriss:
(y2-y1)
(z2-z1)
(x2-x1)
(x2-x1)
Wenn man nun mit dieser Kathete A“B“ und einer weiteren Kathete der Länge (x2-x1) ein rechtwinkeliges Dreieck zeichnet, hat die Hypotenuse dieses Dreiecks die Länge |AB|.
Man muss also nur eine Normale auf A“B“ (zB durch B“) legen und dort (x2-x1) auftragen.
|A0B0| = wahre Länge von AB
fertig!
A0=
B0
„Differenzendreieck-Methode“ genannt

## Slide 8: Auftragen einer Strecke
Konstruktionsgang:
Wäre g eine Hautpgerade, könnte man r sofort (im richtigen Riss) auftragen.
ü
Auftragen einer Strecke (Länge) r auf einer Geraden: g, Pg und Strecke r gegeben
P“
H“
P'
H'
Braucht man zB, wenn man die Höhe eines Kegels, den Mittelpunkt und die Achse kennt. Oder die Kantenlänge eines Körpers …
Strecke r
g“
g'
Weil hier g eine allgemeine Gerade ist, benötigt man eine Hilfkonstruktion. Wähle dazu einen beliebigen Punkt H auf g.
Ermittle die wahre Länge von PH.
Ho“
=Po“
Auf PoHo, der wahren Länge von PH, kann man die Strecke r in wahrer Länge abschlagen. Den so erhalten Punkt So muss man noch richtig in Aufriss und Grundriss übertragen.
Strecke r
So“
//
//
S“
S‘
Überprüfe die Richtigkeit der Konstruktion durch Ermittlung der wahren Länge von PS!
s‘
s“
fertig!

## Slide 9: Nulldrehen einer Ebene
Bemerkung: Unter Nulldrehen versteht man die Ebene in eine Hauptlage bringen – also parallel zu einer Bildebene – sodass man alles in wahrer Gestalt sieht (und Konstruktionen durchführen kann).
Konstruktionsgang:
Sollte man von der Ebene noch keine Hauptgerade kennen, muss man zunächst eine ermitteln. Nur um Hauptgeraden kann eine Ebene parallel zu einer Bildebene gedreht werden.
ü
g'
g“
h1“
h1‘
Nulldrehen einer Ebene e:  durch g und h1 gegeben
A“
e“
e‘
Wenn man im Grundriss um h1 dreht, bleiben alle Punkt von h1 fix. Man schreibt h1‘=h1o‘
=h1o‘
Zwischen allen Punkten der Ebene e und der gedrehten Lage von e besteht eine „perspektive Affinität“. Diese ist durch die Achse h1 und ein Punktepaar festgelegt. Man wählt einen beliebigen Punkt A von e (nicht auf h1) und ermittelt seine Nulllage Ao. („Stechzirkel“)
A'
∆z
wahrer Abstand |Ah1|
Ao'
∆z
Jeden weiteren Punkt von e kann man durch Angittern mithilfe der Achse h1‘ und des Punktepaares (A‘,Ao‘) in die Nulllage bringen und umgekehrt.
Perspektive Affinität? Wie geht das?
fertig!

## Slide 10: Perspektive Affinität
Annahme: Die Ebene e wurde um die Hauptgerade h1 im Grundriss parallel zur Bildebene p1 gedreht. Zwischen allen Punkten von e und der nullgedrehten Lage besteht eine perspektive Affinität. Diese ist durch die Affinitätsachse (zugleich Drehachse) h1‘ und das Punktepaar (A‘,Ao‘) eindeutig festgelegt.
1. Annahme:
Man soll den Punkt M in Nulllage bringen.
ü
g'
h1‘
Punkte einer perspektiven Affinität unterwerfen
e‘
=h1o‘
A'
Ao'
M'
Ein Ordner (Affinitätsstrahl) ist rasch gezeichnet.
Die Gittergerade M‘A‘ schneidet die Achse h1‘ leider nicht auf dem „Blatt“. Man wählt daher zum „Angittern“ eine andere Gerade durch einen anderen Punkt als A‘. Punkte auf der Geraden g bieten sich an. Hier wird ein Punkt 1 verwendet.
1'
go'
1o'
Mo'
Beachte dabei die Fixpunkte auf der Achse h1‘!
2. Annahme:
Ein Punkt Bo der Nulllage soll in Grund- und Aufriss gebracht werden.
Bo'
ho'
h'
B'
Mit einer geeigneten Hilfsgeraden h ist das kein Problem.
Diese Hilfsgerade h (Gittergerade) kann auch in den Aufriss übertragen werden (2 geeignete Punkte) wählen, sodass man B“ erhält.
Zurück zu „Nulldrehen einer Ebene“
fertig!

## Slide 11: Bemerkungen, Tipps
ü
Die hier angeführten Grundkonstruktionen behandeln wichtige Vorgangsweisen bei Konstruktionen in zugeordneten Normalrissen. Sie stellen das „kleine 1x1“ für Grund- und Aufriss dar.
Ich empfehle, die Vorgangsweise nicht nur hier anzusehen, sondern mit immer wieder veränderten Angaben konkret zu konstruieren. Natürlich kann man bei einer komplexeren Aufgabe die Vorgangsweise zwischendurch hier wieder ins Gedächtnis rufen.
Wenn Ebenen gegeben sind, wurden hier immer schneidende Geraden verwendet. Sollte eine Ebene einmal durch zB 3 Punkte A, B, C gegeben sein, kann man die Geraden AB und AC verwenden, wenn du es genau so wie hier angegführt nachvollziehen willst.
Wie man eine Ebene projizierend macht, ist hier nicht angeführt. Es geht aber ganz einfach, wenn man weiß, dass eine neue Achse normal auf eine passende Hauptgerade sein muss. Wähle daher zB 13-Achse normal auf h1‘! Die neuen Ordner stehen dann immer normal auf die 13-Achse und die z-Koordinate (Abstand zur 12-Achse) ist als wegfallender Abstand von der 13-Achse aufzutragen, um einen Punkt im 3. Riss zu bekommen.